## Slide 1
18/06/2014
argenta® proslide

## Slide 2
argenta® pro slide
Professioneel binnenschuifsysteem voor houten binnendeuren

## Slide 3
argenta® pro slide
Profil
150 mm
Zowel ronde als ovale bevestigingsgaten voor een snelle montage en uitlijning
Ovale bevestigingsgaten met ‘tanden’ zodat vermeden wordt dat de schroeven loskomen en er extra weerstand is tegen het verschuiven van de rail.
Stabiel profiel zodat deze niet vervormt bij laterale krachten op het deurpaneel

## Slide 4
Profiel
Speciale vormgeving zodat rolstelsel niet kan opwippen
Dankzij de speciale vormgeving van de wielen en het profiel zal het rolstelsel steeds gecentreerd lopen en nooit tegen de zijkant slepen van de bovenrail waardoor er geen storende geluiden zullen ontstaan
argenta® pro slide

## Slide 5
Wandbevestiging
Muurbeugel
Regelbaar in hoogte (voor horizontale uitlijning)
Regelbaar in breedte (bv bij dikke deuren, plinten, …)
Muurprofiel
Regelbaar in hoogte en breedte
Eenvoudiger te installeren dan een muurbeugel
argenta® pro slide

## Slide 6
Rolstelsel & Stop
Regelbare Standard-Stop zodat deze aanpasbaar is om in alle omstandigheden (bv. temperatuurschommelingen) perfect te functioneren
Wielen zonder additieven aan de kunststof: bij langdurig gebruik wordt vermeden dat deze uit de wielen komen en vuilophoping veroorzaken
Elk wiel is uitgerust met een volledig ingekapselde precisie kogellager om
een langere levensduur te garanderen
Extra brede en grote wielen voor een betere slijtvastheid en soepele loop
argenta® pro slide

## Slide 7
Rolstelsel & Stop
Uitzonderlijke “Slow-Stop” demper waardoor de deur op een gedoseerde, gecontroleerde schokvrije en geluidloze wijze gestopt en vastgehouden wordt
Kantelbare Slow-Stop demper voor eenvoudige (de)montage dankzij de unieke ESSI® module
Onzichtbaar en esthetisch verwerkte demper
Zelfsluitend
argenta® pro slide

## Slide 8
ESSI® module
Ideaal voor herstellingen/renovatie
Een must voor muur tot muur toepassingen
Eenvoudige montage/demontage van het rolstelsel zonder de bovenrail te demonteren
argenta® pro slide

## Slide 9
Bevestigings-systemen
Manual-Fix
onzichtbaar (in gefreesd in deurpaneel)
Auto-Fix
Onzichtbaar (in gefreesd in deurpaneel)
Eenvoudige tijdbesparende montage zonder gereedschap in één eenvoudige handeling
Demontage mogelijk door slechts 1 persoon
Standard-Fix
Eenvoudig en budgetvriendelijk
argenta® pro slide

## Slide 10
Geen rammelend geluid maar soepele geleiding dankzij de kunststofhoed uit argentalon® met uitzonderlijke glijeigenschappen
Geen kans op afbreken vloergeleider bij laterale krachten
argenta proslide
aluminium
vloergeleider
(6 cm)
Argenta proslide
aluminium
ondergeleidingsprofiel
Vloergeleiding
argenta® pro slide

## Slide 11
Toebehoren
Afdekprofiel
Meegeleverde sleutel voor eenvoudige (de)montage
Kunststof afdekkap
voor het bovenprofiel
Alu eindkap
voor het afdekprofiel
argenta® pro slide

## Slide 12
Technische specificaties
Maximum deurgewicht: 100kg
Deurdikte:
  min. 25 mm
  standaard: 38 à 40 mm,
  max. 42 mm (bij wandbevestiging , geen max. deurdikte bij plafondbevestiging)
Min. deurbreedte
  bij éénzijdige Slow Slop demping + éénzijdige Standard stop: 730 mm
  bij 2 éénzijdige Slow Stop demping: 930 mm
Hoogte tussen vloer en deurpaneel: 7 mm
Afmetingen bovenprofiel: 40 x 35 mm
Bovenprofiel (bovenrail): lengte 2000 of 3000 mm (maatwerk mogelijk)
Afdekprofiel: lengte 2000, 2060, 3000, 3060 mm (maatwerk mogelijk)
ESSI® module: 60 mm
Hoogteregeling: 10 mm
Afwerking profielen: natuurkleurig geanodiseerd
Dit product is gemaakt volgens, voldoet aan en/of is getest volgens oa.: EN 1527, EN 12844, EN 1774, DIN 16901, EN 12020-2, EN AW 6060/6063 & de specifieke eisen en kwaliteitsvoorschriften van Argent Alu nv.
argenta® pro slide

## Slide 13
Afmetingen
argenta® pro slide
3
5
4
0
1
5
1
5
7
3
0
Standard-Fix
Min. 24mm
Max. 34mm
Auto/Manual-Fix
Niet ingefreesd
Min. 18mm
Max. 23mm
Auto/Manual-Fix
ingefreesd
Min. 3mm
Max. 8mm

## Slide 14
Marketing
Leaflet
argenta® pro slide
Toonbankdisplay
Koffer
Bestekteksten

## Slide 15
Zeer stabiele aluminium bovenrail
Regelbare “standard Stop”
Zelfsluitende en kantelbare “Slow-Stop” demper
Bijzonder uitgekiende rolwagens met extra grote en brede wielen elk uitgerust met precisie kogellagers
Aluminium geleidingsprofiel met bijhorend extra sterke aluminium vloergeleider met kunststofhoed
Unieke ESSI®-Module (‘easy slow stop install-module’) zodat de Slow-Stop demper zeer eenvoudig na montage van de bovenrail kan gemonteerd en gedemonteerd worden.
Meerdere bevestigingssystemen: Standard-Fix, Manual-Fix en Auto-Fix. Bij dit laatste systeem kan het deurblad snel en eenvoudig in één handeling aan het rolstelsel bevestigd worden en zo een enorme tijdswinst oplevert bij het plaatsen.
Samenvatting
argenta® pro slide

## Slide 16
Argent Alu nv reserves the right to make technical and conceptual changes in the product mentioned in this presentation.